## Slide 1
物理设计工具部 · 新员工试用期
新员工中期答辩
从融入团队，到独立承接 LDO 结构变换需求
汇报人 周可玮 · 00981589
导 师 路家林
直接主管 张子昌
汇报周期 2026.07.27 – 2026.10.10（第 1–10 周）
2026.10

## Slide 2
CONTENTS
目录
01
自我介绍
部门与团队 · 教育经历 · 工作经历
02
试用期学习与工作内容
十周总览 · 学习认证 · 模块定位 · 工作输出
03
主要工作成果
成果一 LDO 结构变换需求 · 成果二 DTS 问题单闭环
04
工作思考与下一步计划
收获与不足 · 困难与协作 · 下一步计划
汇报信息
汇报人 周可玮
导 师 路家林
直接主管 张子昌
部 门 物理设计工具部
汇报周期 2026.07.27 – 10.10
物理设计工具部 · 新员工中期答辩
02 / 18

## Slide 3
01
SECTION 01
自我介绍
部门与团队 · 教育经历 · 工作经历

## Slide 4
01 · 自我介绍
自我介绍：物理设计工具部 · MAAU 前端开发
基本信息
周可玮 工号 00981589
部 门 欧几里德开发部 · 物理设计工具部
岗位方向 MAAU 前端功能开发
导 师 路家林
直接主管 张子昌
入职时间 2026.07.27
所在团队负责 MAAU 模拟电路自动设计工具的开发与维护，前端提供 Mapping（电路结构映射）与 Sizing（器件尺寸优化）核心能力。
教育经历
（待补充：毕业院校 / 专业 / 学历 / 在校研究方向）
此前工作 / 实习经历
（待补充：入职前的工作或实习经历）
物理设计工具部 · 新员工中期答辩
04 / 18

## Slide 5
02
SECTION 02
试用期学习与工作内容
十周总览 · 学习与认证 · 模块定位 · 工作输出

## Slide 6
02 · 学习与工作
十周总览：从环境融入到独立承接需求
W1 – W2
环境融入与基础搭建
完成 24 门课程讲座与 11 门入职考试；搭建黄红区开发环境；Virtuoso 入门，完成 MAAU Mapping / Sizing 虚拟 Lab 实验
W3 – W6
DTS 问题单实战
闭环 5 个 DTS 问题单（定位 → 修复 → 验证 → 走单）；第 6 周通过软件科目二；跑通代码提交、编译构建与验证全流程
W7 – W10
独立承接需求开发
独立承接 LDO 结构变换需求：完成方案设计与串讲、核心代码开发，并在真实 Capless LDO 电路上跑通同型 Cascode 链路
24 门
入职课程及讲座
（第 1 周完成）
11 门
入职课程考试
（第 1 周完成）
5 个
DTS 问题单
修复并闭环
4 类
LDO 结构变换
方案设计
59 个
真实电路可处理
MOS 识别
物理设计工具部 · 新员工中期答辩
06 / 18

## Slide 7
02 · 学习与工作
学习认证：科目二已通过，其余按计划推进
类别 | 项目 | 进展 | 状态
入职培训 | 24 门课程及讲座 | 第 1 周完成 | 已完成
入职培训 | 11 门课程考试 | 第 1 周完成 | 已完成
可信认证 | 软件科目二 | 第 6 周通过 | 已通过
可信认证 | 软件科目一（上机） | 刷题 28 道 | 备考中
必培集训 | 研发三营培训 | 第 6 周完成 | 已完成
必培集训 | 半导体质量 C 培 | 待统一安排 | 待开展
虚拟 LAB | Maau LAB | 第 2 周完成 | 已完成
业务与技术学习
模拟电路 运算放大器、带隙基准、Cascode 结构、VBIAS 偏置、Stack 分压
工具链 Virtuoso 使用与 SKILL 加载流程、cdsinit 配置与仿真执行
代码仓 MAAU 前端 Mapping / Sizing 调用链路与执行流程
C++ 实战 编程规范学习，OJ 刷题 7 道并总结
开发环境 黄红区 CLion / VSCode、Claude Code 辅助开发配置
学习路径以工作场景为导向：围绕问题单与 LDO 结构变换需求，反向补齐电路与工具知识
物理设计工具部 · 新员工中期答辩
07 / 18

## Slide 8
02 · 学习与工作
模块定位：我负责的模块在 MAAU 中的位置
模拟电路
设计工程师
（工具用户）
MAAU 前端（我所在团队开发维护）
Mapping
电路结构映射
Sizing
器件尺寸优化
调优 · 结构变换
我负责
LDO 结构调整与自动 VBIAS
支撑环境
· Virtuoso 设计环境
· PDK 工艺库
· Spectre 工作点仿真
· 红区服务器与 OA 库
完成工作需要掌握的知识与技能
模拟电路基础 Cascode、VBIAS 偏置、Stack 分压、器件可靠性约束
业务算法 Mapping / Sizing 调用链路与执行流程、调优业务流程
编程与工具 C++、SKILL，Virtuoso 操作与 cdsinit 配置
工程能力 编译构建、调试定位、测试验证与走单流程
物理设计工具部 · 新员工中期答辩
08 / 18

## Slide 9
02 · 学习与工作
工作输出：问题单、代码、文档与认证
类别 | 输出内容
问题单 | 5 个 DTS 问题单完成定位、修复、验证闭环（DTS2026060270314、DTS2026080536041、DTS2026082011975、DTS2026071514090、DTS2026082422635）
代码 | 问题单修复代码在黄区修改、验证并合入；LDO 结构变换核心代码——四类结构变换、独立子 Cell 封装、PDK 器件扫描、多级网表回读校验、自动 VBIAS 前置能力
文档 | 结构变换需求方案与串讲材料；需求、开发交接与验证文档；问题单排查笔记与 MAAU 功能操作经验记录
认证 | 软件科目二已通过；研发三营培训与 Maau LAB 已完成；软件科目一刷题 28 道，备考中
代码与文档均按部门流程在黄区 / 红区环境管理与归档；问题单版本验证与走单在新版本上完成。
物理设计工具部 · 新员工中期答辩
09 / 18

## Slide 10
03
SECTION 03
主要工作成果
成果一 LDO 结构变换需求 · 成果二 DTS 问题单闭环

## Slide 11
03 · 主要工作成果
成果一：LDO 结构变换需求的背景、角色与进展
背景
模拟电路调优过程中，Cascode 变换、串联电阻、MOS Stack 等器件结构调整长期依赖工程师手工修改原理图：耗时、易错，且难以保证源电路不被破坏。调优功能需要工具自动完成结构变换，并与 PDK、仿真流程打通。
我的角色
独立承接该需求：负责需求调研与待确认项澄清、四类变换与自动 VBIAS 方案设计、方案串讲、核心代码开发，以及真实电路验证推进。
工作成果
01
明确四类结构变换规则与自动 VBIAS 总体方案，完成需求方案串讲
02
完成核心代码：结构变换、独立子 Cell 封装、PDK 器件扫描筛选、多级网表回读校验
03
在真实 Capless LDO 电路（ocldo18to12_200ma_core）上跑通同型 Cascode 全链路：识别 59 个可处理 MOS，派生电路连接符合预期，源电路未被修改
04
自动 VBIAS 生成进入真实电路验证阶段，为接入 LDO 调优主流程做好准备
物理设计工具部 · 新员工中期答辩
11 / 18

## Slide 12
03 · 主要工作成果
LDO 结构变换：四类变换规则与自动 VBIAS 方案
同型 Cascode
M
M1
M1
串联相同型号 MOS；NMOS 加在 Drain 侧，PMOS 加在 Source 侧
异型 Cascode
M
M1
M2
串联同极性、不同型号 MOS；原 MOS 的 Gate 功能连接保持不变
MOS 串联电阻
M
M
R
保留原 MOS，Source 路径串联真实 PDK 电阻，阻值用户可设
多级 MOS Stack
M
M1
M2
M3
×N
各级共用原 Gate，继承原器件参数与 Bulk 连接
自动 VBIAS 方案
· 每个 Cascode 独立生成 VBIAS CellView，不复用原电路 Bias 支路
· 模板器件由工具按当前 PDK 自动选择，不依赖固定器件名称
· 参数经直流工作点闭环求解，需提供外部参考电流
· NMOS / PMOS 两套偏置生成模板
设计约束
· 源电路保持不变；器件极性、电压域、Bulk、尺寸与 CDF 参数均按 PDK 校验
· 每次变换封装为独立子 Cell，同一区域连续修改自动合并
· 多级网表回读全部一致，才输出 ready_for_sizing
物理设计工具部 · 新员工中期答辩
12 / 18

## Slide 13
03 · 主要工作成果
LDO 结构变换：实现链路与真实电路验证
01
真实电路读取
Virtuoso 网表 · 器件 · 坐标 · MOS 清单
02
PDK 器件扫描
极性 / 电压域 / 参数范围
03
结构变换与封装
四类变换 · 独立子 Cell
04
多级回读校验
源电路不变 · 器件连接一致
05
派生电路输出
ready_for_sizing · 接入调优
真实电路验证进展
● 已跑通 同型 Cascode 全链路：在真实 Capless LDO 电路 ocldo18to12_200ma_core 上识别 59 个可处理 MOS；派生电路回读网表的串联关系、Gate / Bulk 连接均符合预期，源电路未被修改
◐ 进行中 自动 VBIAS 电路生成与真实电路验证；封装 CellView 方案服务器真实环境复验
○ 待输入 异型 Cascode 待 PDK / Case 提供允许组合的器件 master 后补正向验证
工程质量机制
· 暂存生成、整组发布、失败回退，运行失败不破坏已有结果
· 任务拆分开发 + 独立代码复核，修复电阻识别、Corner 校验、浮点溢出等边界问题
· 动态 PDK 器件目录：按工艺自动提取器件与参数范围，摆脱固定器件名与配对表依赖
· 错误分类处理：Bench 缺失 / 仿真启动失败 / 结果文件不匹配
物理设计工具部 · 新员工中期答辩
13 / 18

## Slide 14
03 · 主要工作成果
成果二：五个 DTS 问题单全部闭环
问题单号 | 问题现象 | 处理与结果
DTS2026060270314 | 不解析电路改名后 Mapping 失败 | 定位为缺少对应 JSON 文件；黄区修改代码，编译验证后闭环
DTS2026080536041 | Mapping By Libs 打开 / 改名 / 不解析场景下 Mapping 失败 | 根因定位与复现；跟进新修改方案，完成验证闭环
DTS2026082011975 | Target StdCell 首次输入字符串无法联想预期结果 | 完成修复、验证与代码合入
DTS2026071514090 | FloorPlan 未 Loading 完成时切换或更新 cds Path 弹窗失败 | 完成修复、验证与代码合入
DTS2026082422635 | 三个及以上 reference dut lib 映射不成功；Generate Pin 恢复默认端口不匹配 | 完成修复，并在新版本上验证走单
实战收获
跑通代码提交、编译构建、程序运行与验证走单全流程；掌握 Mapping / Sizing 核心调用链与数据流转
经验沉淀
整理 MAAU 功能操作与生成文件作用笔记；编译方式、配置未生效等踩坑点留档，同类问题快速复用
物理设计工具部 · 新员工中期答辩
14 / 18

## Slide 15
04
SECTION 04
工作思考与下一步计划
收获与不足 · 困难与协作 · 下一步计划

## Slide 16
04 · 思考与计划
工作思考：成就感来自跑通，教训来自返工
有成就感、有收获的工作
· 独立承接 LDO 结构变换需求，从需求澄清到方案、开发，再到同型 Cascode 在真实电路上第一次跑通，源电路未被修改
· 入职第二周起持续处理问题单，5 个 DTS 全部闭环，跑通研发全流程
完成不理想的工作及原因
· 曾只盯着问题描述改表面代码，未完整过调用链与上下游影响，改完引入新问题导致返工
· 原因：改动前影响面分析不足，测试覆盖意识不够
· 改进：改代码前先摸清调用链与影响范围；改他人代码先与原作者确认设计思路；建立自检清单，边界、异常、回退场景必测；排查过程留记录
遇到的困难与解决方案
· 服务器 glibc 版本过低阻塞开发环境 → 独立编译高版本 glibc，搭建隔离运行环境
· 编译构建问题阻塞问题单验证 → 尝试新的项目编译方式解决
· 异型 Cascode 缺少 PDK 输入 → 明确待确认项，待 PDK / Case 提供后补验证
团队协作与感受
· 与导师保持日常沟通，遇到困难及时反馈；参与晨会、周例会学习项目背景
· 与 LDO 开发同事确认接口与流程，不确定的地方多请教，避免闷头返工
· 善用 AI 工具提效：问题描述越清楚、上下文越足，产出越好；生成结果必须自己验证后再合入
物理设计工具部 · 新员工中期答辩
16 / 18

## Slide 17
04 · 思考与计划
下一步计划：需求收口、主流程接入与转正准备
2026.10
需求收口
完成自动 VBIAS 真实电路验证；补齐端子形式、参数边界与失败回退场景测试；输出操作文档与遗留问题清单
2026.11 – 12
主流程接入
接入 LDO 调优主流程并确认接口；异型 Cascode 待输入补齐后完成验证；持续处理 DTS 问题单
转正前
转正准备
通过软件科目一上机考试；完成半导体质量 C 培；具备独立承接调优需求开发与维护的能力
转正目标
独立完成从需求分析、方案设计到开发验证的全流程，成为团队可依赖的调优功能开发责任人
物理设计工具部 · 新员工中期答辩
17 / 18

## Slide 18
感谢聆听
恳请各位老师批评指正
周可玮 · 物理设计工具部 · 2026.10