## Slide 1
LDO STRUCTURE TRANSFORM
MID-TERM REVIEW · 2026.10
物理设计工具部 · 新员工中期汇报
新员工中期答辩
LDO 电路结构变换功能开发与阶段性工作汇报
入职十周：结构变换方案与核心代码完成，真实电路同型 Cascode 验证通过，自动 VBIAS 验证进行中。
汇 报 人 周可玮（00981589）
导 师 路家林（00850646）
直接主管 张子昌（00631564）
汇报时间 2026 年 10 月

## Slide 2
CONTENTS
目录
01
入职概况与工作脉络
岗位方向、红黄区开发模式、十周主线与入职融入
02
问题单实战
五个 DTS 问题单的定位、修复与验证走单
03
重点工作：LDO 电路结构变换
需求背景、四类变换、自动 VBIAS、工程化与真实电路验证
04
转正进展与下阶段计划
必备项状态、方法沉淀与后续工作安排
新员工中期答辩 · 周可玮 00981589
02 / 14

## Slide 3
01 · 入职概况与工作脉络
岗位方向：模拟电路自动调优工具 Maau 的开发与维护
基本信息
汇报人 周可玮 · 00981589
部 门 物理设计工具部
导 师 路家林 · 00850646
主 管 张子昌 · 00631564
入 职 2026.07.27
汇报区间 2026.07.27 – 10.10
业务方向
Maau 是部门自研的模拟电路自动调优工具，前端核心流程为 Mapping（器件匹配）与 Sizing（尺寸调优）。本人承担前端功能维护、问题单处理与新需求开发。
开发模式
红区为真实运行环境（Cadence / Virtuoso / PDK 服务器），黄区为开发调试环境。代码在黄区完成修改与编译验证后，上传红区在真实电路上联调。
主要技术与工具
C++ / Python · Virtuoso 与 SKILL · PDK / CDF 约束 · Spectre 仿真 · CLion · Claude Code / OpenCode
新员工中期答辩 · 周可玮 00981589
03 / 14

## Slide 4
01 · 入职概况与工作脉络
十周主线：从环境搭建到真实电路验证
07.27 – 07.31
入职融入
11 门课程考试、24 门课程讲座；红黄区环境与 virtuoso 仿真实验
08.03 – 09.04
问题单实战
5 个 DTS 单：定位、复现、黄区修改，新版本验证走单
08.24 – 09.04
需求调研
cascode / VBIAS / stack 背景学习，需求分析与待确认问题整理
09.07 – 09.24
方案与开发
四类变换与自动 VBIAS 方案串讲，核心代码开发、评审与复核
09.14 – 10.10
真实电路验证
服务器联调，59 个可处理 MOS，同型 Cascode 验证通过
汇报区间 2026.07.27 – 2026.10.10，共 10 份周报；铜色节点表示当前进行中的阶段。
新员工中期答辩 · 周可玮 00981589
04 / 14

## Slide 5
01 · 入职概况与工作脉络
第 1–2 周：完成入职课程，跑通环境与仿真基础
课程与考试
入职第一周完成 11 门新员工课程考试、24 门课程及讲座学习；随后完成软件开发科目二课程学习与考试。
仿真与设计基础
完成 virtuoso 虚拟 lib 实验（nmos 管 ivs 曲线、反相器搭建与仿真）和 MAAU 前端 Mapping / Sizing 虚拟 Lab；同步学习模拟设计基础与串链专题培训。
开发环境
完成黄区开发环境与红区运行环境配置；独立编译高版本 glibc 为 CLion 提供隔离运行环境；跑通代码提交、编译构建与程序运行流程，具备代码修改与验证能力。
AI 工具链
完成黄区 Claude Code / OpenCode 与红区 AI 配置，并探索代码索引、项目记忆等能力；用于项目代码学习、调用链梳理与问题定位，已成为日常开发的主力辅助工具。
11 门
新员工课程考试（第一周完成）
24 门
课程及讲座学习
2 组
Mapping / Sizing 虚拟 Lab 实验
5 个
DTS 问题单（第 2–6 周）
新员工中期答辩 · 周可玮 00981589
05 / 14

## Slide 6
02 · 问题单实战
五个 DTS 问题单：从定位、修复到验证走单
问题单号 | 问题描述 | 状态
DTS2026060270314 | 不解析电路改名后 Mapping 失败；定位为缺少对应 json 文件，黄区修改后编译验证通过 | 已验证走单
DTS2026071514090 | FloorPlan 未 Loading 完成时，切换 tx/rx FloorPlan 或更新 cds Path 直接弹窗失败 | 已验证走单
DTS2026080536041 | 完成根因定位、复现与黄区代码修改，并跟进新的修改方法 | 已验证走单
DTS2026082011975 | 配置 Target StdCell 首次输入字符串不能联想预期结果 | 已验证走单
DTS2026082422635 | 选择三个及以上 reference dut lib 时 Mapping 到目标电路不成功 | 已修复，持续跟进
方法沉淀：改代码前先把模块调用链与上下游影响摸清，改动他人代码前先与作者确认实现思路；第 5 周将手头 4 个问题单在新版本上集中验证并走单。
新员工中期答辩 · 周可玮 00981589
06 / 14

## Slide 7
03 · 重点工作：LDO 电路结构变换
核心工作：在 Mapping 与 Sizing 之间补上结构变换能力
LDO 等模拟电路在自动调优中，仅靠器件匹配与尺寸调整无法覆盖全部场景，需要改变电路结构（Cascode 补偿、串联电阻、Stack 分压）才能继续调优。本需求为调优工具开发独立的结构变换功能：读取真实电路、按规则完成结构修改、生成可供 Sizing 使用的派生电路。
Mapping
器件匹配
结构变换（本需求）
四类结构变换 · 自动 VBIAS
Sizing
尺寸调优
三项硬性约束
①
不修改原始电路——所有改动只落在派生电路及封装子 Cell 上，源电路保持不变是校验前提
②
PDK 合规——器件端子顺序、CDF 参数、尺寸与阻值范围均按当前 PDK 信息检查
③
可回读校验——源电路、期望网表、派生电路与封装子 Cell 多级比对全部一致，才输出 ready_for_sizing = true
新员工中期答辩 · 周可玮 00981589
07 / 14

## Slide 8
03 · 重点工作：LDO 电路结构变换
四类结构变换：连接规则与参数来源均已明确
变换类型 | 连接规则 | 参数与约束
同型 Cascode | 串联相同型号 MOS；NMOS 新增管位于原管 Drain 侧、PMOS 位于 Source 侧；原 MOS 的 Gate 功能连接保持不变 | 器件极性、电压域、Bulk 连接按 PDK 检查
异型 Cascode | 串联同极性、不同型号 MOS；栅极连接规则与同型 Cascode 一致 | 候选器件由 PDK 扫描给出；待 PDK / Case 提供允许组合后完成正向验证
MOS 串联电阻 | 不替换原 MOS，在其 Source 侧串联一个真实 PDK 电阻 | 阻值优先采用用户输入，其次 Case 预设值；范围按 PDK 校验
多级 MOS Stack | 各级共用原 MOS 栅极，并继承原器件参数与 Bulk 连接 | 用于 stack 分压场景；尺寸范围按 PDK 校验
封装策略：每次变换的新增器件生成独立子 Cell，核心电路只保留封装实例；同一区域连续修改合并到同一封装，避免多次修改产生重叠电路。
新员工中期答辩 · 周可玮 00981589
08 / 14

## Slide 9
03 · 重点工作：LDO 电路结构变换
自动 VBIAS：按 PDK 自动选器件，工作点闭环求解参数
1
每个 Cascode 独立生成一个 VBIAS CellView，不复用原电路 Bias 支路，支持外部参考电流输入
2
NMOS / PMOS 两套偏置模板，模板内部 MOS 与电阻由工具根据当前 PDK 自动选择
3
不依赖固定器件名称或预登记的器件配对表，候选器件由 PDK 扫描实时给出
4
器件参数通过直流工作点闭环求解，仿真结果与预期逐项核对
5
旧 Bias 链路清理：取消手工填写参考电流、参考网络与 VBIAS 电压，删除未使用的电阻阶梯与多抽头逻辑
Cascode 变换区域
原 MOS ＋ 新增串联 MOS
偏置电压
VBIAS CellView
NMOS / PMOS 两套模板 · 独立生成
器件由 PDK 扫描自动选择，参数由直流工作点闭环求解，外部提供参考电流
参数求解链路
识别电路工艺
扫描 PDK 器件目录
候选筛选与参数量化
工作点闭环求解
新员工中期答辩 · 周可玮 00981589
09 / 14

## Slide 10
03 · 重点工作：LDO 电路结构变换
工程化实现：PDK 扫描、封装生成与多级回读校验
读取真实电路
schematic 导出网表、器件目录、坐标与 MOS 清单
PDK 器件扫描
识别源电路工艺，输出标准化器件目录
候选器件筛选
极性、电压域、端子、Bulk、可靠性与参数范围
结构变换执行
四类变换与自动 VBIAS 电路生成
封装子 Cell
每区域独立封装，连续修改自动合并
回读校验
源电路、父电路与各子 Cell 三级比对
校验通过条件：源电路保持不变，且派生父电路与各封装子 Cell 的器件、连接、参数全部一致，才输出 ready_for_sizing = true；任一环节不满足即判失败并回退。
异常处理与质量保障
错误分类——区分 Bench 缺失、仿真启动失败、结果文件缺失或不匹配，分别给出处理路径，避免错误复用工作点
发布策略——根电路、功能封装与 VBIAS 子 Cell 暂存生成、整组发布、失败回退，运行失败不破坏已有结果
任务拆分与评审——按 Task 拆分推进并完成独立复核；评审发现的电阻识别、候选组合搜索、参数合法性问题已全部修正
新员工中期答辩 · 周可玮 00981589
10 / 14

## Slide 11
03 · 重点工作：LDO 电路结构变换
真实电路验证：59 个可处理 MOS，同型 Cascode 实验通过
ocldo18to12_200ma_core
验证对象：真实 Capless LDO 核心电路
59
当前层可处理 MOS，取得真实 D/G/S/B 连接与 PDK master 信息
0 处
对源电路的修改——校验保证原始电路不被改动
联调中定位并修复的问题（按回读网表与服务器日志逐项修正）
CDF 数据获取异常
器件端子物理位置偏差
导线重叠造成误短接
电阻 master 名称匹配失败
工艺关联判断错误
端子符号与字符串表示差异
原 MOS 与 Stack 各级参数回读不一致
同型 Cascode 实验：成功生成派生电路，回读网表确认串联关系、中间节点、Gate 与 Bulk 连接符合预期
当前状态：VBIAS 电路生成的真实电路验证进行中；异型 Cascode 待 PDK / Case 提供允许组合后完成正向验证。
新员工中期答辩 · 周可玮 00981589
11 / 14

## Slide 12
04 · 转正进展与下阶段计划
转正必备项：科目二已通过，科目一备考中
类别 | 内容 | 状态
可信考试 · 科目二 | C++ 软件编程知识与应用（工作级） | 已通过
可信考试 · 科目一 | C++ 上机实战（工作级） | 备考中
公司必考课程 | 信息安全与商业秘密保护、消防知识、费用报销、出口管制合规等 10 项 | 已完成
必培集训 · 三营培训 | 研发新员工上岗引导培训 | 已完成
必培集训 · 半导体质量 C 培 | 待部门统一安排 | 待开展
虚拟 LAB · Maau LAB | 前端 Mapping / Sizing 实验 | 已完成
科目一备考：题库刷题与 C++ OJ 实战练习同步推进，已完成 7 道 OJ 题目并总结所得。
新员工中期答辩 · 周可玮 00981589
12 / 14

## Slide 13
04 · 转正进展与下阶段计划
方法沉淀：三条工作原则
01
先摸清影响范围，再动代码
曾因只盯着问题描述修改而引入新问题；此后坚持先梳理模块调用链与上下游影响，改动他人代码前先与作者确认实现思路，避免返工。
02
AI 协同，人工兜底
问题描述越清楚、上下文越足，AI 输出质量越好；AI 生成的命令、器件名与 SKILL 调用，必须结合真实 PDK 与服务器结果核对后再合入。
03
把排查过程留下来
踩坑点与排查关键路径记录成文，同类问题不再重复投入；整理需求、开发交接与验证文档，明确当前有效方案、历史讨论与待验证事项。
新员工中期答辩 · 周可玮 00981589
13 / 14

## Slide 14
04 · 转正进展与下阶段计划
下阶段计划：完成 VBIAS 验证，接入 LDO 调优主流程
1
完成 VBIAS 真实电路验证
核对封装内部连接、参数回读、源电路保护与仿真结果
2
补充边界场景测试
不同端子形式、CDF 默认值与参数回调、参数边界与失败回退
3
接入 LDO 调优流程
整理操作文档，明确已验证功能与剩余问题，确认主流程接口
4
收口转正必备项
完成软件开发科目一考试，跟进半导体质量 C 培安排
致谢
谢 谢
感谢导师路家林、主管张子昌以及部门同事入职以来的指导与帮助，恳请各位评委批评指正。
新员工中期答辩 · 周可玮 00981589
14 / 14