## Slide 1
物理设计工具部
新员工中期答辩
MAAU 业务实践与 LDO 结构变换开发
周可玮
导师：路家林 直接主管：张子昌
工作回顾 2026.07.27 — 2026.10.10
Notes: 建议讲述 25 秒
各位主管、导师好，我是周可玮。今天汇报入职以来的阶段工作，主要包括业务学习与问题修复、LDO结构变换开发，以及工作方法的改进。汇报以截至10月10日的十份周报为范围。我会把已经完成的开发、已经取得的真实电路验证记录，以及仍需继续验证的部分分别说明。
材料来源：第1—10份周报。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 2
阶段工作概览
第2—10份周报；DTS按编号去重
02 / 24
5
个 DTS 编号
覆盖 Mapping、StdCell
和 FloorPlan 等场景
4
类结构变换
完成核心逻辑，持续推进真实环境验证
59
个可处理 MOS
来自一例真实 LDO 核心电路的当前层识别
工作重点逐步转向：需求澄清、功能开发、真实电路联调与结果核对
Notes: 建议讲述 45 秒
这段时间的工作可以用三个有具体来源的范围来概括。首先，周报涉及五个不同的DTS编号，我参与了定位、修改及验证推进，这个数字不是五个全部闭环。其次，围绕LDO整理并开发四类结构变换的核心逻辑，后续持续推进真实环境验证。第三，在一例真实Capless LDO核心电路中识别出了当前层五十九个可处理MOS。这个数字说明了真实电路读取能力的覆盖对象，不代表五十九个器件都逐一做过变换。
材料来源：第2—10份周报；DTS按编号去重。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 3
汇报安排
汇报结构
03 / 24
01
业务学习与岗位融入
4 分钟
02
MAAU 问题定位与修复
4 分钟
03
LDO 结构变换与联调
10 分钟
04
成长反思与后续计划
2 分钟
正文汇报约 20 分钟；技术细节放在备查页，支持 25 分钟交流
Notes: 建议讲述 30 秒
今天按照四个部分展开。先简要介绍学习和业务融入，再通过具体问题说明工程实践，主要篇幅放在LDO结构变换和真实环境联调，最后说明反思及下一步计划。正文按二十分钟准备，后面八页是备查内容，可在交流时按问题展开。
材料来源：汇报结构。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 4
工作推进的四个阶段
第1—10份周报
04 / 24
第1—2周
环境与业务入门
完成环境与 Lab
跑通提交与构建
验证程序运行
第3—5周
问题修复
需求调研
处理 Mapping 问题
调研结构变换需求
第6—8周
方案与
核心功能开发
完成方案串讲
开发核心逻辑
验证同型 Cascode
第9—10周
自动偏置
真实环境联调
完善 PDK 扫描
梳理 VBIAS 方案
回读与异常联调
Notes: 建议讲述 45 秒
回顾这十份周报，工作推进分为四个阶段。最初重点是建立开发环境和理解业务，能够完成基础实验和构建运行。之后通过实际问题单熟悉模块之间的调用关系，同时开始调研结构变换。第六到第八周主要推进方案、核心代码和真实电路实验。最后两份周报中，重点转向PDK适配、自动偏置方案和真实环境问题处理。整个过程让我逐渐认识到，开发工作既包括实现功能，也包括把输入、生成结果和失败处理核对清楚。
材料来源：第1—10份周报。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 5
基础学习与上岗准备
第1、2、6、7、10份周报
05 / 24
学习事项 | 周报中的完成情况 | 对工作的支撑
新员工课程 | 第1周：11项考试、24项课程及讲座 | 了解规范、权限和日常工作要求
MAAU 虚拟 Lab | 完成 Mapping、Sizing 实验 | 熟悉主要操作及电路仿真流程
软件能力认证 | 第6周记录：科目二通过 | 补充编程知识与工程规范
持续学习 | 科目一、C++、模拟电路知识持续学习 | 结合具体任务补齐知识短板
Notes: 建议讲述 40 秒
基础学习主要围绕上岗和实际任务展开。第一周完成了十一项入职考试，以及二十四项课程和讲座学习，两个数字分别对应不同类别。第二周完成Mapping和Sizing虚拟Lab，帮助我理解工具操作与电路仿真的关系。第六周周报明确记录通过软件科目二，科目一仍在学习。三营培训及Maau Lab在第七周的必备项中记录为已完成。后续学习不是脱离工作另起一条线，而是随着问题定位和LDO需求补充C++、模拟电路与工具使用知识。
材料来源：第1、2、6、7、10份周报。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 6
围绕实际业务建立代码理解
第2—5份周报
06 / 24
业务方向 | 学习与实践内容 | 形成的认识
Mapping | 虚拟 Lab、调用链、目标电路与生成文件 | 界面配置需要正确传递到后续数据
Sizing / Opt | 梳理调用及任务执行流程 | 理解任务启动与输入输出的关系
Design compiler | FloorPlan 加载与切换问题处理 | 关注状态切换和操作时序
jeme 参数调优 | 熟悉运行链路和报错排查脚本 | 沿实际执行路径定位问题
Notes: 建议讲述 50 秒
在业务学习上，我主要沿着真实操作和报错路径阅读代码。Mapping帮助我理解界面配置如何影响目标电路及生成文件。Sizing和Opt的学习重点是调用、任务执行以及相关输入输出。处理Design compiler的FloorPlan问题时，我开始关注加载状态和用户操作时序。对于jeme参数调优，我梳理了运行链路与报错排查脚本。这些学习帮助我把业务现象和代码行为对应起来，但这里不把阅读和梳理表述为已经负责或改造了整个模块。
材料来源：第2—5份周报。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 7
MAAU 问题处理覆盖多个操作场景
第2—6份周报
07 / 24
典型场景 | 主要处理内容 | 记录状态
目标电路改名后 Mapping 失败 | 定位缺少对应 JSON 文件，修改并构建验证 | 第3周记录验证解决
StdCell 首次输入联想异常 | 修复首次输入无法得到预期联想结果 | 第4周记录修复
FloorPlan 未加载完成即操作 | 处理切换 tx/rx 或更新 cds Path 时弹窗失败 | 第4周记录修复
多 reference lib / Generate Pin | 处理多库 Mapping 及目标恢复、端口问题 | 第5—6周持续推进
问题单最终走单状态以系统记录为准；各编号与周报记录见备查页 25
Notes: 建议讲述 55 秒
前期问题处理主要集中在这四类场景。目标改名后Mapping失败这一项，第三周记录了根因定位、代码修改以及构建验证。StdCell和FloorPlan的问题在第四周记录了修复，但同一份周报的下一步计划仍包含验证和合入，因此我在这里保留它们的具体记录状态。多reference lib问题在第五周推进，第六周同一编号还涉及Generate Pin恢复默认目标及端口不匹配的问题。问题单总体涉及五个编号，明细放在附录，没有把不同阶段的记录直接合并成全部闭环。
材料来源：第2—6份周报。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 8
典型案例：目标电路改名后 Mapping 失败
第3份周报·问题定位与处理
08 / 24
DTS2026060270314
问题现象与生成文件之间存在关联
现象
未解析电路、修改目标名称后，Mapping 失败
定位
确认缺少相应 JSON 文件
处理
修改相关代码，并完成编译构建
验证
第3周周报记录：验证后问题解决
经验：先检查配置、生成文件和后续使用路径的对应关系
Notes: 建议讲述 60 秒
这个案例最能说明我早期的问题定位过程。触发条件是未解析电路并修改目标电路名称，随后Mapping失败。排查后确认缺少相应JSON文件。完成代码修改以后，我通过编译构建和功能验证确认该场景得到解决。这一过程让我认识到，界面上看起来只是名称变化，实际上还会影响后续所需文件及其使用关系。以后遇到相似问题，我会先把操作输入、生成文件和调用路径串起来，而不是只盯着报错位置。周报没有详细记录具体代码差异，所以这里不扩展未记录的实现细节。
材料来源：第3份周报·问题定位与处理。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 9
交互问题需要同时关注首次状态与操作时序
第4份周报；“后续验证关注”为复盘建议
09 / 24
StdCell 首次输入
FloorPlan 加载过程
触发场景
配置 Target StdCell 时首次输入字符串
处理内容
修复不能联想预期结果的问题
后续验证关注
首次输入、再次输入及目标切换
触发场景
电路尚未 Loading 完成即继续操作
处理内容
处理切换 tx/rx 或更新 cds Path 后弹窗失败
后续验证关注
加载中、加载完成和重复操作
Notes: 建议讲述 55 秒
这两个问题的共同点是，它们都和特定状态有关。StdCell的问题出现在首次输入，FloorPlan的问题则发生在加载尚未完成时继续操作。通过这些问题，我开始在排查时主动区分首次状态、正常状态和状态切换过程。这里列出的后续验证关注，是基于问题复盘提出的检查范围，不是声称这些组合都已经有完整回归记录。它们提醒我，界面问题不能只验证一次正常操作，要把触发条件和临界时序保留下来。
材料来源：第4份周报；“后续验证关注”为复盘建议。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 10
一次返工让我更重视修改的影响范围
第6份周报·本周小结
10 / 24
只修复眼前现象，可能把问题带到下游。
第6周暴露的问题
后续采用的改进方向
1 只围绕问题描述修改表面逻辑
2 没有完整检查模块调用和上下游影响
3 修改后引入了新问题
1 修改前先梳理调用与数据流转
2 与原模块开发者确认设计意图
3 把相邻场景和异常路径纳入验证
Notes: 建议讲述 55 秒
第六周的一次返工是对我很直接的提醒。当时只围绕问题描述改了表面的逻辑，没有完整梳理模块调用和上下游影响，修改以后引入了新问题。复盘后，我认识到第一遍处理时就应把影响范围弄清楚，不能等出问题再补检查。另外，修改别人负责的模块时，应及时向原作者确认实现思路和历史考虑。后续在LDO任务中，我更注意把任务拆开复核，补充边界检查并保留已有输出。这是工作方法上的改进方向，并不意味着所有回归场景已经覆盖完成。
材料来源：第6份周报·本周小结。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 11
LDO 结构变换需求
第6—10份周报
11 / 24
围绕既有电路，生成可检查的结构变体
输入
真实 Virtuoso 电路、器件及当前 PDK 信息
操作
选择 MOS、执行结构变换、连续修改、撤销与恢复
输出
派生电路、功能封装及可核对的网表和参数
下一步目标：在结果校验基础上接入 LDO 调优流程
Notes: 建议讲述 55 秒
LDO这部分工作的目标，是围绕既有真实电路生成结构变体，并且能够检查变换是否按预期执行。输入包括电路、器件连接和当前PDK信息；操作包括器件选择、结构变换、连续修改以及撤销恢复；输出包括派生电路和封装后的功能单元。对我而言，这不是只把器件放进原理图，还要能确认连接、参数和源电路保护情况。后续才是在这些结果可靠的基础上接入调优流程。因此本次答辩主要汇报结构生成和验证进展，不将其表述为已经取得电路性能提升。
材料来源：第6—10份周报。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 12
四类结构变换的当前规则
第9—10份周报及原始照片
12 / 24
变换类型 | 关键规则 | 处理重点
同型 Cascode | 新增相同型号、相同极性的 MOS | 连接规则与独立偏置
异型 Cascode | 新增同极性、不同型号的 MOS | 合法器件候选与组合
MOS 串联电阻 | 保留原 MOS，在 Source 路径串联电阻 | 真实电阻与阻值约束
多级 MOS Stack | 各级共用原 Gate，继承参数及 Bulk 连接 | 参数保留与多级连接
采用第9—10份周报的有效规则；早期“替换电阻”表述已澄清
Notes: 建议讲述 65 秒
四类结构变换在需求推进过程中逐步明确。同型Cascode使用相同型号的MOS，异型Cascode使用同极性但不同型号的MOS。电阻变换需要特别说明：最终规则是保留原MOS，在Source路径中串联真实PDK电阻，并不是把原MOS替换掉。MOS Stack则要求各级共用原Gate，并保留原器件参数和Bulk连接。各类型之间不仅有拓扑区别，还涉及器件候选、参数合法性和生成后的回读核对。核心逻辑已推进完成，但真实环境覆盖程度需要按类型分别说明。
材料来源：第9—10份周报及原始照片。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 13
我的工作覆盖需求、实现与联调
第5—10份周报
13 / 24
需求澄清
明确规则
变换与器件选择
参数与 Bias 规则
操作流程
代码开发
实现功能
核心变换与封装
PDK 扫描
异常处理
工具接入
接入工具
Cadence / SKILL
真实器件目录
端子与 CDF
结果核对
核对结果
源电路保护
网表与参数回读
失败回退
Notes: 建议讲述 50 秒
在这项需求中，我的工作主要覆盖四个方面。首先是梳理需求，把不清楚的器件、连接、参数和Bias规则整理出来并沟通确认。第二是落实核心变换、封装和校验相关代码。第三是接入Cadence、SKILL和真实PDK信息，使程序能够读取实际电路。第四是通过回读与日志检查生成结果，处理真实环境中的差异。这些工作并不是一次性从头做到尾，而是在方案、代码和真实结果之间反复核对。方案讨论和接口确认离不开导师及相关开发同事的帮助。
材料来源：第5—10份周报。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 14
真实电路读取已取得明确结果
第8份周报·Virtuoso接入与真实电路验证；照片023—033
14 / 24
59
个当前层可处理 MOS
Capless LDO 核心电路
读取对象
ocldo18to12_200ma_core
获取信息
真实 D / G / S / B 连接与 PDK master
辅助信息
核心网表、器件目录、器件坐标与 MOS 清单
记录范围：第8周的一例核心电路；数量不代表逐器件变换验证
Notes: 建议讲述 55 秒
第八周取得了一个比较明确的结果：能够读取真实Capless LDO核心电路，并识别出当前层五十九个可处理MOS。读取内容不仅是器件名称，还包括D、G、S、B真实连接和PDK master，以及后续生成和显示需要的网表、目录与坐标。这一步为器件选择和变换提供了实际输入。这里要说明范围：五十九是该次读取识别出的当前层可处理数量，不是对所有层级、所有器件或所有变换场景的覆盖声明。
材料来源：第8份周报·Virtuoso接入与真实电路验证；照片023—033。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 15
功能封装与源电路保护
第8、10份周报；最新完整流程仍在复验
15 / 24
封装结构
生成与发布
每个变换区域
生成独立子 Cell，父电路保留封装实例
同一区域连续修改
合并到同一封装，减少重叠电路
直接目的
让派生结构更清楚，便于检查
先暂存生成
根电路、功能封装和 VBIAS 子 Cell 一组处理
成功后发布
完善整组发布及失败回退流程
持续核对
检查源电路未改动，回读器件、连接及参数
Notes: 建议讲述 55 秒
结构封装解决的是派生电路如何清楚呈现和持续修改的问题。每个变换区域生成独立子Cell，核心电路中只保留封装实例，同一区域连续修改时尽量合并到同一个封装，避免器件在原理图里重复堆放。与此配套，生成和发布需要考虑一组相关Cell之间的一致性。第十周完善了暂存生成、整组发布及失败回退流程。这些机制用于降低部分生成成功、部分失败带来的结果不一致风险，最新完整流程仍需结合真实环境继续复验。
材料来源：第8、10份周报；最新完整流程仍在复验。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 16
用多级回读核对结构变换结果
第8、10份周报
16 / 24
核对层级 | 检查内容 | 目的
源电路 | 变换前后器件、连接与参数 | 确认原始设计保持不变
期望结构 | 按选定规则形成预期器件和连接 | 建立核对基准
派生父电路 | 封装实例、接口和父级连接 | 确认接入关系正确
封装 / VBIAS 子 Cell | 内部器件、连接、CDF 与参数 | 检查实际生成结果
校验通过后才放行后续 Sizing 输入；电气性能还需单独仿真确认
Notes: 建议讲述 55 秒
我的验证思路是同时保留期望结构和实际生成后的回读结果。源电路需要确认没有被修改；期望结构给出变换后的核对基准；派生父电路检查封装实例及接口；子Cell进一步检查内部器件、连接和参数。周报中的设计是只有多级一致性检查通过，才输出可以进入后续Sizing的状态。但是，结构和参数正确不等于电气性能达到要求。因此后续还要分别检查工作点和仿真结果，不能用网表一致性代替电路性能验证。
材料来源：第8、10份周报。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 17
同型 Cascode 已有真实电路验证记录
第8、10份周报及原始照片
17 / 24
第8周已记录的结果
仍需继续完成的验证
生成与显示
生成派生电路，并打开 Virtuoso 原理图
网表回读
串联关系、中间节点、Gate 与 Bulk 符合预期
源电路保护
确认该次实验未修改原始电路
最新封装实现
代码修改后，继续开展服务器复验
其他变换类型
补齐各类型、参数边界与候选组合场景
自动 VBIAS
生成及仿真结果尚未完成验证
Notes: 建议讲述 60 秒
当前可以明确讲出的真实验证成果，是第八周记录的同型Cascode实验。当时已生成派生电路，在Virtuoso中打开原理图，并通过回读确认两个器件的串联关系、中间节点、Gate和Bulk连接符合预期，也确认原始电路没有修改。与此同时，我不会把这次实验扩大为所有最新代码和全部变换均通过。后续封装实现发生了调整，还要重新复验；其他类型和候选器件组合需要补充覆盖；自动VBIAS截至第十周仍未完成验证。这一边界是后续计划排序的依据。
材料来源：第8、10份周报及原始照片。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 18
PDK 扫描让器件选择依赖真实工艺信息
第9—10份周报
18 / 24
读取当前工艺信息，再筛选合法候选
读取
关联器件库、MOS / 电阻、端子、CDF 参数与范围
筛选
核对极性、电压域、Bulk、可靠性和参数限制
落地
生成标准化器件目录，进行参数量化与合法性检查
联调中已处理：工艺关联、CDF 访问、端子表示和 MOS 参数识别等问题
Notes: 建议讲述 55 秒
PDK扫描这部分工作的重点，是减少对固定器件名称和预先配对表的依赖。程序从当前电路关联的工艺读取器件库、端子以及CDF参数，再根据极性、电压域、Bulk和可靠性等条件筛选合法候选，同时处理参数范围与量化。真实环境联调也暴露了很多输入差异，例如工艺关联判断、CDF数据访问方式、端子的符号和字符串表示，以及MOS参数识别。这些问题让我认识到，算法逻辑正确只是基础，必须把实际PDK给出的信息准确转换为程序可以使用的数据。
材料来源：第9—10份周报。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 19
自动 VBIAS：方案与前置能力已推进
第9—10份周报；外部参考电流表述按第10份原始照片核对
19 / 24
当前方案
截至第10周的状态
独立偏置单元
NMOS、PMOS 分别采用独立 VBIAS 模板
器件与参数
依据当前 PDK 选择器件，通过直流工作点求解
参考与复用
不需要外部参考电流，不直接复用原 Bias 支路
已推进
模板方案、候选组合搜索和参数合法性检查
已补充
工作点接口异常分类、结果匹配和失败处理
未完成
实际电路上的 VBIAS 生成与仿真验证
Notes: 建议讲述 60 秒
自动VBIAS的目标是为Cascode生成独立的偏置单元，NMOS与PMOS分别采用相应模板。器件依据真实PDK选择，参数通过直流工作点求解，方案不需要外部参考电流，也不直接复用原电路Bias支路。这里的关键进展包括模板方案、候选组合搜索、参数合法性检查以及工作点接口的异常处理。当前需要明确的限制是：截至第十周，VBIAS生成及仿真验证尚未完成。我目前能汇报的是方案和相关开发、联调进展，不能把它表述成已经在真实电路中完整验证可用。
材料来源：第9—10份周报；外部参考电流表述按第10份原始照片核对。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 20
真实环境联调集中解决数据与接口差异
第9—10份周报
20 / 24
联调问题 | 采取的处理 | 核对依据
环境与命令兼容 | 排查 Python、Cadence 加载及构建运行 | 运行日志与实际执行
CDF / 端子表示差异 | 修正数据访问、符号与字符串处理 | 真实端子与 CDF 信息
参数回读不一致 | 修复原 MOS、Stack 各级属性保留 | 生成前后参数回读
异常与结果恢复 | 处理旧输出恢复、Corner、溢出等边界 | 输出完整性与结果匹配
Notes: 建议讲述 55 秒
真实环境联调中，大量问题并不直接表现为变换规则错误，而是出在数据和工具接口上。首先是环境加载和命令兼容，要保证程序真正按预期执行。其次是CDF数据与端子表示，程序处理的类型和真实环境返回的形式可能不同。还有参数回读不一致，尤其是原MOS和Stack各级属性的保留。最后是错误Corner、浮点溢出和旧输出恢复等异常场景。我的处理方式是结合运行日志、真实器件信息和回读结果逐项定位，而不是只看界面是否生成成功。
材料来源：第9—10份周报。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 21
当前成果与剩余工作
第8—10份周报
21 / 24
工作项 | 已取得的进展 | 后续重点
需求与核心代码 | 四类规则、核心逻辑、封装与多级校验 | 持续收口规则与边界用例
真实电路接入 | 读取真实核心；同型 Cascode 有验证记录 | 复验最新实现及更多变换场景
PDK / 自动 VBIAS | 扫描、候选筛选、模板与求解相关能力 | 完成实际生成与仿真验证
调优主流程接入 | 已整理接口及输出文件相关事项 | 确认接口，推进后续集成
截至 2026.10.10：已完成开发、已有验证记录、待完成事项分别说明
Notes: 建议讲述 55 秒
对当前阶段的判断可以归纳为四项。需求和核心代码已经取得较明确的进展；真实电路读取以及一次同型Cascode验证已有周报记录；PDK和自动VBIAS相关能力持续开发联调，实际生成和仿真验证仍是重点；调优主流程接入则属于后续工作。这里采用截至十月十日的状态，避免用未来计划替代当前成果。对下一阶段而言，最重要的不是继续增加功能名称，而是把最新版本的真实结果、失败场景和接口边界逐项核对到位。
材料来源：第8—10份周报。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 22
工作方法的变化
第3—10份周报·小结及导师沟通记录
22 / 24
形成的习惯
仍要持续加强
先弄清问题
把业务现象、调用链和生成文件对应起来
主动沟通
遇到不确定点及时向导师及模块同事反馈
使用 AI 辅助
阅读代码、整理方案、生成初稿和分析日志
完整性
修改前充分评估上下游影响
验证意识
人工理解和复核工具建议，结合真实结果确认
能力积累
加强 C++ 实战、模拟电路知识与经验记录
Notes: 建议讲述 45 秒
除了具体功能，这段时间更重要的成长是工作方法的变化。我逐渐习惯把问题现象、调用链和生成文件联系起来，遇到不确定的地方主动向导师和模块同事确认。AI工具帮助我阅读代码、整理方案、生成初稿以及分析日志，但它提出的命令、器件名和调用方式仍需要人工理解，并在真实环境中核对。我也看到自身需要继续加强的部分：修改的完整性、边界验证，以及C++和模拟电路基础。后续希望把这些经验沉淀成可复用的检查项。
材料来源：第3—10份周报·小结及导师沟通记录。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 23
下一阶段按验收结果推进
第10份周报·下周计划；优先级及验收依据为本次归纳
23 / 24
优先级 | 计划工作 | 完成时应提供的依据
P1 | 完成 VBIAS 真实电路生成与仿真验证 | 连接、参数回读及工作点 / 仿真结果
P2 | 补齐结构变换与异常场景验证 | 源电路未改动、边界用例和失败回退记录
P3 | 整理操作文档并推进调优流程接入 | 操作说明、接口输入输出与已知限制
持续 | 补齐软件认证与专业知识 | 科目一准备、C++ 实战及模拟电路学习
以上为后续计划；按依赖关系推进，不预设未经验证的完成日期
Notes: 建议讲述 55 秒
下一阶段我准备按依赖关系和验收结果推进。第一优先级是VBIAS的真实电路生成和仿真，把连接、参数与工作点结果核对清楚。第二是补齐结构变换的边界和失败场景，持续检查源电路保护和回退效果。第三是整理操作文档，明确已经验证的范围与已知限制，再推进调优流程接口。个人学习方面继续准备科目一并加强C++和模拟电路知识。这些是基于最后一份周报归纳的计划，完成标准应体现在可核对的结果上，而不只是一句功能已完成。
材料来源：第10份周报·下周计划；优先级及验收依据为本次归纳。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 24
持续提高独立解决问题的能力
把需求和影响范围理解完整
把真实环境验证做扎实
把经验沉淀为可复用的方法
请各位主管、导师指正
Notes: 建议讲述 20 秒
以上是我的中期汇报。接下来我会继续提高独立解决问题的能力，重点把需求、影响范围和真实验证做完整，也把排查过程中的经验留下来。感谢导师及同事在业务、方案和问题定位上的帮助。请各位主管、导师提出建议。
材料来源：阶段反思与后续目标。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 25
备查｜DTS 问题单记录
第2—6份周报；编号去重共5个
备查 1 / 8
编号 | 周报记载 | 状态边界
DTS2026080536041 | 第2周定位、复现、黄区修改；第4周计划跟进 | 未给出最终闭环记录
DTS2026060270314 | 改名后 Mapping 失败；缺少 JSON；构建验证解决 | 第3周明确记录验证
DTS2026082011975 | Target StdCell 首次输入联想问题 | 第4周记录修复 后续计划验证与合入
DTS2026071514090 | FloorPlan 加载中切换 / 更新路径弹窗失败 | 第4周记录修复 后续计划验证与合入
DTS2026082422635 | 多 reference lib Mapping；后续涉及 Generate Pin | 第5—6周持续处理
Notes: 用于回答问题单数量与闭环状态。第5周写到手头4个问题单在新版本上验证并走单，但没有逐一给出最终状态，因此不能将这句话机械套用到所有5个编号。第2周和第3周使用不同编号，当前材料没有足够依据将二者认定为同一问题单。准确的系统闭环、合入时间及评审记录应以对应系统为准。
材料来源：第2—6份周报；编号去重共5个。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 26
备查｜十份周报的主要里程碑
第1—10份周报；沿用周报原始周期
备查 2 / 8
周次 / 周期 | 主要记录
01 07.27—07.31 | 入职学习、权限环境、Virtuoso基础实验
02 08.03—08.07 | Mapping / Sizing Lab，跑通构建运行
03 08.10—08.14 | 改名后Mapping失败定位与验证
04 08.17—08.21 | StdCell、FloorPlan问题处理，熟悉jeme链路
05 08.24—08.28 | 多库Mapping处理，结构变换需求调研
06 08.31—09.04 | 需求规则澄清，科目二通过，返工复盘
07 09.07—09.11 | 结构调整方案串讲，代码开发推进
08 09.14—09.18 | 四类核心逻辑，真实电路读取与同型验证
09 09.20—09.24 | 自动VBIAS方案、PDK目录与接口异常处理
10 09.28—10.10 | 真实环境联调、参数回读及生成流程完善
Notes: 十份周报并非十个严格等长的自然周，最后一期为9月28日至10月10日，第九期沿用原文9月20日至9月24日。该页用于回溯工作顺序，不将按周累计的学习数量重复相加。
材料来源：第1—10份周报；沿用周报原始周期。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 27
备查｜结构规则与验证关注点
第9—10份周报
备查 3 / 8
类型 | 规则补充 | 验证关注
Cascode 共性 | 保持极性；NMOS 加在 Drain 侧，PMOS 加在 Source 侧 | 原 Gate 功能连接和 Bulk 关系
同型 / 异型 | 相同型号 / 同极性不同型号；合法候选依赖当前 PDK | 器件 master、参数范围与连接
串联电阻 | 保留原 MOS，在 Source 侧串联；阻值优先用户输入，再取 Case 预设 | 电阻识别、合法阻值、端子
MOS Stack | 各级共用原 Gate，继承原参数及 Bulk 连接 | 多级参数回读与属性保留
Notes: 回答四类变换的区别时，先讲连接与器件规则，再讲真实验证范围。第8周曾将异型正向验证依赖描述为PDK或Case提供合法组合；第9周进一步推进动态候选扫描，不宜仍把预登记配对表说成当前必需条件。具体可用器件组合仍要基于当前PDK验证。
材料来源：第9—10份周报。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 28
备查｜如何判断验证到了哪一层
第8—10份周报；验证层级为归纳
备查 4 / 8
验证层级 | 可以回答的问题 | 不能替代的检查
本地逻辑与接口检查 | 规则、输入、异常分支是否按预期处理 | 真实 Cadence / PDK 执行
真实电路读取 | 能否获得实际器件、端子与参数 | 生成后的结构正确性
原理图与网表回读 | 实际器件、连接及参数是否一致 | 工作点与电气性能
工作点与仿真 | 生成电路在指定条件下的行为 | 其他条件及完整主流程覆盖
主流程集成 | 结构变换结果能否被后续调优使用 | 尚未执行的回归场景
Notes: 该页是一套判断验证范围的方法，不表示所有层级均已完成。可以用来回答为什么生成原理图还不足以证明功能完整可用。每一层解决的问题不同，应分别给出对应依据。当前真实同型Cascode记录主要支持生成、连接回读和源电路保护，自动VBIAS的完整实际生成和仿真仍待完成。
材料来源：第8—10份周报；验证层级为归纳。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 29
备查｜自动 VBIAS 可能被追问的问题
第9—10份周报
备查 5 / 8
为什么独立生成？
现在最需要验证什么？
方案边界
每个 Cascode 配套独立 VBIAS CellView
避免依赖
不直接复用原电路 Bias 支路
器件来源
依据当前 PDK 筛选真实器件
实际生成
封装内部器件、端子与连接是否正确
参数回读
设置值、默认值与回调后结果是否一致
工作点结果
结果是否属于本次电路与仿真条件
Notes: 建议先明确这是当前方案，再介绍尚待完成的真实验证。若被问到是否已经求得满足指标的最终参数，应回答截至最后一份周报尚未完成VBIAS验证，没有依据承诺完整电路的性能。外部参考电流问题，以第十份原始照片的跨行完整句子为准：不需要提供外部参考电流，不直接复用原电路Bias支路。
材料来源：第9—10份周报。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 30
备查｜个人贡献与协作边界
第3—10份周报；不延伸为整项目独立负责
备查 6 / 8
我实际推进的工作
协作方式
问题处理
定位、复现、代码修改与验证推进
需求开发
规则梳理、方案整理和核心逻辑实现
真实环境
工具接入、日志分析、参数与网表核对
导师与同事
需求串讲、接口确认、困难及时反馈
原模块开发者
确认设计考虑，减少理解偏差
AI 工具
辅助阅读和初稿；本人理解、适配和核验
Notes: 回答个人贡献时，围绕具体工作动作和记录举例，不将团队支持隐去，也不把项目整体成果都归于个人。AI工具用于提高信息整理与代码理解效率，但周报没有提供统一的工时基线，不能给出节省多少百分比的量化结论。建议讲清一个实际排查或验证例子，证明自己对问题和结果的理解。
材料来源：第3—10份周报；不延伸为整项目独立负责。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 31
备查｜培训与认证状态
第1、2、6、7、10份周报
备查 7 / 8
事项 | 材料中的状态 | 说明
入职必修学习 | 完成11项考试、24项课程及讲座 | 第1周记录，分类分别统计
MAAU Lab | 已完成 | 第2周实验；第7周必备项再次记录
三营培训 | 已完成 | 第7周必备项记录
软件科目二 | 已通过 | 第6周有明确通过记录
软件科目一 | 持续学习中 | 截至第10周仍列入计划
半导体质量 C 培 | 第7周记录为未开展 | 后续周报未更新该项状态
Notes: 第7周的转正必备项将科目一和科目二合并列为正在学习，但第6周明确写通过科目二。本页采用更具体的第6周记录，不将泛化模板文字解释为通过状态被撤销。半导体质量C培的最后明确记录来自第7周，后续材料没有更新，正式答辩前如有新进展可以据实际情况修改。
材料来源：第1、2、6、7、10份周报。工作范围截至2026年10月10日。

## Slide 32
备查｜下一阶段的验收依据
第8—10份周报；验收依据为后续建议
备查 8 / 8
让每一项完成结论都有对应结果
结构与参数
源电路未改动；父子 Cell 器件、连接及参数一致
失败与恢复
异常分类明确；失败回退后已有结果保持可用
仿真与接口
工作点结果可追溯；输入输出能够接入调优流程
需结合真实环境补齐证据，再更新“已完成”的范围
Notes: 当被问到后续怎样判断完成时，可按结构、异常和仿真接口三个方面回答。结构需要多级回读一致并保护源电路；异常需要明确失败原因且不破坏已有结果；仿真与接口需要确认结果属于当前运行，并能交给后续流程使用。以上为计划验收依据，不是已经具备的全量验证报告。
材料来源：第8—10份周报；验收依据为后续建议。工作范围截至2026年10月10日。